CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la pulizia delle spiagge e dei litorali del territorio comunale.

ART. 2 DURATA DELL’APPALTO

Gli interventi previsti nell’appalto, salvo casi di forza maggiore, dovranno avere inizio il 10 Aprile  2016 ed essere completati entro il 16 Settembre 2016 con i tempi indicati al successivo art. 3;

in caso di posticipo dell’inizio del servizio, le giornate dovranno essere recuperate posticipando la data

di ultimazione prevista.

ART. 3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si compone di due fasi operative:

- La prima fase dovrà essere avviata entro 10 giorni dalla consegna dei lavori e precisamente dal 10 Aprile e concludersi entro fine Maggio, in particolare le zone interessate dagli interventi sono:

litorale ovest ( inteso lungomare F. D’Anna), spiaggia lato porto fino alla Colonia A. de Gasperi, litorale est compresa tra la Colonia A. de Gasperi fino al confine con Trappeto, spiaggia scalinata via Segesta, sono escluse le spiagge concesse ai privati.

Gli interventi consistono nella rimozione sia manuale che con mezzo meccanico di:

a) posidonia spiaggiata durante la stagione invernale;

b) raccolta  plastica e di tutti i rifiuti solidi in genere trasportati dal mare e dal vento;

c) livellamento del tratto di spiaggia compreso tra la Colonia e il territorio di Trappeto con l’ausilio di pala gommata e/o cingolata. Tale livellamento consisterà nello spostamento di sabbia con quote che vanno da mt. 1.00 a 00 al fine di evitare depositi di sabbia nel lungomare. Sugli altri litorali il livellamento sarà eseguito su quote superficiali.

d) collocazione di contenitori porta rifiuti di proprietà comunale con fornitura altresì di tutti i sacchetti necessari nonché collocazione di isole ecologiche secondo le direttive del DL;

e)  collocazione ed eventuale nuova fornitura delle tabelle indicanti gli accessi al mare e di ogni altra segnaletica prevista dalle ordinanze della competente capitaneria di Porto;

I rifiuti raccolti nella prima fase, saranno trasportati a cura e spese dell’Amministrazione comunale;

Gli interventi saranno eseguiti da una squadra di 3 persone.

La seconda fase    da svolgersi con cadenza giornaliera ad eccezione dei festivi inizierà il 01 Giugno e si concluderà nella seconda metà di settembre, si  provvederà ad un intervento di asportazione di tutti i rifiuti depositati sulle spiagge, posidonie comprese e dovrà essere effettuato mediante:

- intervento di mezzo pulispiaggia per l’asportazione meccanica dei rifiuti dalla sabbia.

- intervento di  5 operatori appiedati, per la pulizia puntuale dei tratti di spiaggia che giornalmente non sono stati interessati dal passaggio dei mezzi meccanici e per lo svuotamento giornaliero di tutti i trespoli porta rifiuti;

A)- pulizia del litorale  spiaggia “ tratto le Grotte- Lido Le blond”

Il servizio riguarda la pulizia giornaliera  (ad eccezione della domenica) del litorale con inizio dalla spiaggia lato grotte e fino alla località Calatubo nei pressi del torrente Lupo dal 1 Giugno al 16 Settembre 2015.

( escluso i tratti occupati dai lidi)

Modalità di effettuazione del servizio:

- La pulizia della spiaggia libera dovrà essere effettuata improrogabilmente ogni giorno, sia con il pulispiaggia che manualmente,  la raccolta riguarda qualsiasi tipo di rifiuto (di qualsiasi dimensione);

- I lavori di pulizia con pulispiaggia non dovranno essere iniziati prima delle ore 4.30 e la spiaggia dovrà improrogabilmente risultare pulita, accessibile ai bagnanti, entro le ore 8,30 del mattino;

- dovranno essere raccolti giornalmente i rifiuti del lungomare possibilmente in maniera differenziata, spazzati gli accessi delle passerelle degli accessi alla spiaggia  nonché lo svuotamento dei cestini posti in spiaggia.

B)- pulizia del litorale  spiaggia “ tratto Lido Le blond fino al confine comunale”

Modalità di effettuazione del servizio:

- La pulizia della spiaggia libera dovrà essere effettuata improrogabilmente  ogni giorno manualmente,  la raccolta riguarda qualsiasi tipo di rifiuto (di qualsiasi dimensione);

C) – pulizia spiaggetta ubicata in prossimità della via Segesta

La pulizia  dovrà essere effettuata con un passaggio settimanale manualmente con l’utilizzo di rastrelli, scope da giardinaggio e quanto altro occorrente; la stessa dovrà essere effettuata nelle ore notturne/mattutine e completata entro le ore 9,00;

D)- pulizia del litorale “ tratto porto fino al confine con Trappeto”

Il servizio riguarda la pulizia giornaliera  della zona costiera avente inizio in prossimità del porto fino al confine con il Comune di Trappeto.

Modalità di effettuazione del servizio:

- La pulizia  dovrà essere effettuata sia manualmente che con il pulispiaggia ; la raccolta riguarda qualsiasi tipo di rifiuto (di qualsiasi dimensione);

- la ditta dovrà utilizzare giornalmente il pulispiaggia;

- la pulizia della spiaggia dovrà essere effettuata nelle ore notturne/mattutine e la stessa dovrà, improrogabilmente, risultare pulita, accessibile ai bagnanti, entro le ore 8,30 del mattino;

- dovranno essere raccolti giornalmente i rifiuti dal lungomare e svuotati i cestini posti sulla spiaggia.

AUTOMEZZI E PERSONALE DA UTILIZZARE

AUTOMEZZI FORNITI DALLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria dovrà fornire:

- pala meccanica gommata e/o cingolata;

- trattore con pulispiaggia;

Il trattore dovra’ avere una potenza minima di kw/cv 90;

Le forniture indicate e richieste dal presente capitolato sono solamente indicative del tipo di mezzo o

apparecchiatura delle quali il Comune di Balestrate vuole dotarsi.

La richiesta è dunque di similarità funzionale e delle caratteristiche tecniche non già della identicità degli oggetti riportati, il cui scopo è univocamente quello di indicare la tipologia della fornitura (dicitura “tipo o similare”).

Caratteristiche tecniche generali del pulispiaggia :

• Propulsione di tutti gli organi completamente idraulica;

• Gruppo di raffreddamento olio idraulico costituito da radiatore/scambiatore,

ventola di raffreddamento a comando termostatico, serbatoio olio idraulico della

capacità di 40 lt. minimo;

• Capacità di lavoro:

- Larghezza di lavoro 1900 mm- 2.500 mm. ;

- Resa in condizioni ottimali di sabbia asciutta:  30.000 m2/h ;

- Resa in condizioni di sabbia umida: 15.000 m2/h minimo;

- Profondità di lavoro: regolabile da 0 a 25 cm conformemente alle condizioni dell’arenile;

- Volume del contenitore di raccolta: 0.70 m3 minimo;

- Volume del cassone ribaltabile: 1.5 a 4,00 m3 ;

• Possibilità di lavorare in continua con tre diversi sistemi: rastrello, setaccio o

tecnica mista tramite un rullo pick-up;

• Sistema di vaglio a due nastri inclinati a maglie di acciaio del diametro di 30 mm,con sbattimento su alberi eccentrici dentati, per un perfetto setacciamento della sabbia e finisher lisciante posteriore.

• La Macchina dovrà essere dotata: di conta-ore, di dispositivo tendi catena per nastro setaccio uno e due, dispositivo di inversione del senso di marcia del nastro setaccio e cuscinetti autolubrificanti per setaccio e tendi catena.

• Comando a distanza (pannello) per il controllo ed il funzionamento totale del

mezzo, con le seguenti funzioni:

sollevamento ed abbassamento del cassone ribaltabile;

sollevamento ed abbassamento del contenitore di raccolta;

sollevamento ed abbassamento del pick-up;

sollevamento ed abbassamento del primo vaglio;

controllo visivo della profondità di lavoro;

potenziometro di regolazione numero giri del pick-up da 0 a 350 giri;

• Telaio previsto in longheroni d’acciaio per resistere a forti sollecitazioni, specie in ambiente marino, zincato a caldo e verniciato con vernice acrilica a due componenti; cassone ribaltabile e contenitore di raccolta in alluminio

• Dimensioni:

- Lunghezza complessiva veicolo (macchina setacciatrice):4850 mm-minimo

- Larghezza veicolo (con pneumatici di serie): 2.100 mm minimo

- Altezza veicolo: 1920 mm minimo

Sarà cura del DL verificare le caratteristiche  dei mezzi indicati.

Tutte le prestazioni oggetto del presente affidamento sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, salvo casi di forza maggiore.

PERSONALE DA UTILIZZARE

La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare tutto il personale che si renderà necessario per la funzionalità del servizio e per ottenere uno standard di pulizia ottimo, in qualsiasi caso il numero

di addetti non dovrà mai essere inferiore a :

- n° 3 Unità oltre gli autisti dei mezzi per il periodo 10 Aprile- fine Giugno;

- n° 5 Unità oltre l’autista del pulispiaggia per il periodo Luglio-Agosto;

- n° 3 unità mese di Settembre;

- il personale dovrà essere dotato dei necessari D.P.I. per la sicurezza sui luoghi di lavoro,compreso quella per la raccolta di eventuali siringhe abbandonate.

Alla consegna del servizio la ditta dovrà fornire l’elenco del personale che verrà utilizzato con i relativi dati anagrafici, l’Ente appaltante potrà effettuare la verifica giornaliera delle presenze degli operatori minimi previsti in appalto, anche con fogli di presenza.

Modalità di smaltimento rifiuti raccolti

- i rifiuti riciclabili e non riciclabili raccolti, divisi per categoria, dovranno essere conferiti presso il servizio pubblico, previo accordi con la ditta incaricata della raccolta.

In caso di impossibilità, per qualsiasi motivo, a potere effettuare la pulizia delle spiagge (es. grandi mareggiate e/o condizioni atmosferiche avverse), il personale ed i mezzi, su disposizione dell’Ente appaltante, potranno essere utilizzati per la pulizia di altri siti.

ART. 4 PRESTAZIONI

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate salvo casi di forza maggiore.

ART. 5 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Aggiudicazione in favore del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art.

82,comma 2, lettera b) del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i, mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara.

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione esecutiva del servizio oggetto dell'appalto e affidata alla Ditta aggiudicataria, nel totale rispetto dei vincoli imposti dal presente Capitolato d'Appalto e di quanto contenuto nei regolamenti comunali e delle disposizione dell’ufficio comunale competente.

ART. 7 COOPERAZIONE TRA LE PARTI

E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di segnalare al Responsabile dell'Ufficio manutenzione tutte quelle circostanze ed evidenze che, rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto, possano impedire il loro corretto svolgimento.

E' fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente agli agenti comunali qualsiasi irregolarità

riscontrata (atti vandalici) coadiuvando l'opera degli agenti stessi con l'offrire tutte le indicazioni

possibili per l'individuazione del contravventore.

ART. 8 RESPONSABILITA' - DANNI

L'appaltatore è responsabile dei sinistri che per incuria o imperizia dovessero colpire persone,animali o cose ed in particolar modo gli operai addetti ai lavori; dovrà inoltre uniformarsi alle disposizioni vigenti relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione, invalidità vecchiaia e tubercolosi.

Saranno in ogni caso a carico esclusivo dell'assuntore i soccorsi ai feriti nonché le indennità che potranno essere dovute agli operai, loro famiglie ed eredi a ragione di incidenti o malattie dipendenti dal lavoro.

L'amministrazione non risponderà di eventuali atti vandalici a danno del materiale o del servizio per il quale dovrà provvedere la ditta stessa, per garantire la continuità del servizio stesso.

ART. 9 RISPETTO CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTI

Nell'esecuzioni dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi che dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche in rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART. 10 SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Il comune provvederà alla sorveglianza ed al controllo del servizio appaltato circa il mantenimento degli standard di efficienza richiesti.

Spetta al Responsabile del servizio, sentito l'impiegato incaricato, di impartire alla Ditta appaltatrice eventuali disposizioni concernenti modifiche alle modalità di esecuzioni dei servizi, previa eventualmente adozione dei necessari provvedimenti amministrativi.

ART. 11 IMPORTO DELL'APPALTO

Il servizio biennale ammonta a Euro 126.000,00	a base d’asta oltre a € 1.271,58 per oneri per la sicurezza ed € 12.727,14 per iva.

ART. 12 CONTABILITA' - SERVIZI

Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato con cadenza, mensile;

ART. 13 INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi formanti oggetto del presente capitolato e del contratto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Conseguentemente resta escluso, in modo categorico, la possibilità di chiedere la revisione dei prezzi o compensi aggiuntivi a qualsiasi titolo.

ART. 14 CONTROVERSIE

Tutte le questioni che potessero insorgere durante l'esercizio dell'appalto o successivamente ad esso sull'interpretazione ed applicazione dei patti contrattuali saranno risolte secondo la regolare procedura amministrativa prevista dal Codice Civile. In ogni caso sarà competente il foro di Palermo.

ART. 15 ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI

Verificandosi deficienze nelle modalità di esecuzione di prestazione o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la Ditta appaltatrice regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Responsabile del Servizio avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'Ufficio, a spese dell'Impresa, i lavori necessari per consentire il buon andamento del servizio, oltre la applicazione delle

penali maturate.

ART. 16 DECADENZA DELL'APPALTO

Il Comune, salva l'applicazione del precedente art.15, può dichiarare la decadenza dell'appaltatore nei seguenti casi:

a) gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzati a seguito di diffida formale;

b) arbitrario abbandono del servizio da parte della ditta appaltatrice;

c) sospensioni delle autorizzazioni rilasciate alla ditta concessionaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;

d) dichiarazione di fallimento della ditta appaltatrice.

ART. 17 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto, né la cessione del contratto.

Non costituiscono subappalto le prestazioni comportanti alta specializzazione tecnica le quali potranno essere affidate ad imprenditori specializzati sotto la responsabilità della ditta appaltatrice e senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

ART. 18 PENALITA'

Per ogni giorno di ritardo nell’applicazione delle disposizioni del presente capitolato e di quelle impartite dall’Ufficio Comunale competente per la funzionalità del servizio, è comminata a carico della

ditta una penale di € 100,00 pro die, che verrà saldata mediante trattenuta da operare in sede di liquidazione del corrispettivo nonché,in caso di necessità, azionando la cauzione di cui al successivo articolo.

Per l’assenza di personale assente rispetto al minimo previsto, alla ditta verrà applicata la detrazione pro die di € 90,00 al netto del ribasso d’asta + IVA. Tale somma verrà detratta dalla rata di pagamento successiva a tale assenza.

Per il mancato utilizzo dei mezzi previsti, a carico della ditta verrà applicata la detrazione pro die di:

- € 40,00 al netto del ribasso d’asta + IVA relativamente agli automezzi muniti di ribaltabile;

- € 300,00 al netto del ribasso d’asta + IVA relativamente al pulispiaggia della ditta.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da notificare alla ditta appaltatrice personalmente o inviata a mezzo fax ed è subordinata alla mancata produzione da parte di quest'ultima di giustificazioni ritenute valide e verrà detratta dalla rata di pagamento successiva.

ART. 19 CAUZIONE

A garanzia degli obblighi contrattuali, l'appaltatore dovrà costituire cauzione definitiva pari ad 1/20 del corrispettivo dell'appalto.

La cauzione di cui sopra dovrà essere costituita in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ai sensi di Legge o in polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

Il deposito cauzionale sarà restituito successivamente alla cessazione del rapporto di appalto, previa attestazione, da parte del responsabile del servizio, in ordine alla sussistenza di irregolarità nell'espletamento del servizio conferito in appalto.

In caso di irregolarità debitamente accertate e contestate alla ditta appaltatrice, la stazione appaltante disporrà della cauzione a termini di Legge.

ART.20 SPESE

Sono a carico della ditta le tasse di registrazione del contratto, i bolli, i diritti di segreteria ed ogni altra imposta conseguente all'appalto medesimo.

Art. 21 Requisiti di partecipazione

Per la partecipazione alla gara, è richiesta obbligatoriamente, pena l’esclusione, l’iscrizione alla camera di commercio e all’albo nazionale dei rifiuti, alla categoria 1-classe “E” o superiore ed  alla categoria 5-classe “F” o superiore, di cui agli artt. 8-9 del decreto ministeriale n° 406/98.

ART.22 RISPETTO NORMATIVA ANTIMAFIA

Agli effetti delle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa si stabilisce che la certificazione di cui all'art. 2 della legge n. 936 del 1982 dovrà essere acquisita prima della stipula del contratto, qualora fosse prevista dalla normativa, o richiesta dalla A.C.

VEDUTA spiaggia lato porto

SPIAGGIA LATO PORTO

SPIAGGIA LATO COLONIA

SPIAGGIA LATO FORGITELLA E CALATUBO